| Mechanik |  |
| --- | --- |
| Masse, Weg, Zeit, Geschwindigkeit | Geschwindigkeit v = (s/(t |
| Beschleunigung | Beschleunigung a = (v/(t Beschleunigung a = v²/2*s Weg s = a*t2/2 Weg s = v²/2*a Beim freien Fall wird statt a die Erdbeschleunigung g = 9,8 m/s² verwendet. |
| Kraft | Masse ist träge, man benötigt Kraft um sie zu bewegen: Kraft F = m * a Masse hat in einem Schwerefeld ein Gewicht Gewichtskraft FG = m * g (g = 9,8 m/s² - gilt nur an der Erdoberfläche. Reibungskraft FR = ( * Fn ((: Reibungszahl) |
| Arbeit, Leistung, Energie | Arbeit W = F*s Leistung P = W/t Energie ist gespeicherte Arbeit. Arbeit (Energie) kann weder erzeugt noch vernichtet sondern nur umgewandelt werden. Energie ist eine Erhaltungsgröße Hebearbeit ( Potentielle Energie Epot = m*g*h Beschleunigungsarbeit ( Bewegungsenergie Ekin = m*v2/2 Wirkungsgrad ( = E2/E1 E1 = Nutzenergie, E2 = zugeführte Energie |
| Impuls | p = m * v Der Impuls ist so wie die Energie eine Erhaltungsgröße |
| Drehbewegung | Winkelgeschwindigkeit ( = (/t Drehimpuls p = I * ( (I = Trägheitsmoment) Rotationsenergie Erot = I * (2 |
| Hydro-, Aeromechanik |  |
| Dichte | Dichte ( = Masse/Volumen = m/V |
| Hydrostatischer Druck | Druck p = ( * g * h Der hydro(aero)statische Duck steigt mit der Tiefe. Der Druck ist von der Gefäßform unabhängig |
| Hydrostatischer Auftrieb | Der Druck wirkt von allen Seiten, Auftrieb = Gewichtskraft der verdrängten Flüssigkeit |
| Aerodynamischer Auftrieb | Flugzeuge fliegen, weil beschleunigte Gase (z.B. über der Tragfläche) einen Unterdruck erzeugen; Der Druck in bewegten Gasen und Flüssigkeiten ist niedriger als in ruhenden. |